ISTRUZIONI MONTAGGIO SCOTT VIKING

FUSOLIERA.

Assemblare tutto la scaletto, tagliato a C.N.C sul piano di lavoro, esso ha la base suddivisa in DUE pezzi, unirli tra loro e bloccare il tutto al piano lavoro tramite viti autofilettanti.

Inserire poi i vari pezzi verticali, aiutandosi a tenerli bloccati con i triangoli posteriori nel caso dare una goccia di colla ciano per solidificare il tutto, applicare carta tipo Domopak su tutti i pezzi verticali, in modo che la colla non attacchi sullo scaletto.

Ora siamo pronti per assemblare la fusoliera:  appoggiare i LONGHERONI “X”  sullo scaletto, prendere le ordinate e iniziare ad inserirle fra i  Longheroni detti, aiutandosi con morsetti in plastica per tenerle correttamente bloccate, in  contemporanea montare anche i “PART.2” a ordinate inserite, provvedere all’incollaggio delle stesse con colla ciano. Applicare il Longh. Superiore balsa 6 X6 mm e tagliate una striscia di balsa da 3 mm. da applicare come longherone superiore nella parte a “goccia” dietro alla cappottina. Applicare ora il “ PART-3” Notare gli incastri presenti sulle orinate interessate “C-D-E” Questo particolare  oltre che da rinforzo sarà utile come dima durante la fase di rivestimento in balsa da 1,5 mm della fusoliera. Applicare il “PART-1A”  e il “PART-4” in coda ( base appoggio cabra fisso) e il “PART-5” Notare che questo particolare andrà poi ad incastrarsi nell’asola presente nella parte inferiore del CABRA MOBILE!

Prendere un pezzo di fodero in ottone della baionetta alare ed inserirlo negli incastri presenti sui “PART-2”  montare PROVVISORIAMENTE le due centine Karman 1-A Tagliare il fodero a filo ESTERNO della centine dette indi incollarlo SOLO nei PART-2 avendo premura di lasciare le centine montate durante questa fase. Poi TOGLERE LE CENTINE.

Iniziare a rivestire la fusoliera FUORI USCENTE DALLO SCALETTO, con balsa da 1,5 mm, consiglio di rivestire alla fine la parte a “goccia” dietro l’abitacolo. Nella parte anteriore tagliare la balsa a strisce longitudinali. N.B non importa rivestire gli spazi fra le ordinate del KARMAN alare  essi verranno chiusi automaticamente con le due centine “ 1-B”.

Realizzare ora la base dell’abitacolo con balsa da 3 mm, nella parte ricurva ( quella sopra all’ala..) TAGLIARE LA BALSA a vene trasversali, per riuscire a curvarla nel modo giusto!!

Una vola terminato il lavoro, RESINARE TUTTA la base con fibra di vetro tipo 40 gr. lasciandola montata sulla fusoliera  on questo modo si manterrà la curvatura giusta!

Togliere la base dalla fusoliera isolare il tutto con carta tipo Domopak indi tornarla e applicare ora le ordinate : K-1 K-2 e K-3  ed iniziare a rivestire con strisce di balsa da 1,5 mm la parte anteriore dell’abitacolo. N-B durante questa operazione, lasciare le strisce più lunghe  per poi andare a rifilare il tutto prendendo come riferimento taglio la sagoma in cartone ( vedi progetto..)

Se volete incollate in posizione le due centine del Karman “ 1-B” come da progetto!!

Applicare davanti all’ordinata “ N” un blocchetto in balsa indi sagomare  il tutto.

Togliere la fusoliera dallo scaletto,  fare passare al proprio interno le guaine in plastica per il futuro passaggio dei comandi  doppi del direzionale, applicare il “PART-1” e tutti i longheroni mancanti indi completare il rivestimento fusoliera con balsa da 1,5 mm.

Incollare su entrambi i lati del “PART-1” del piombo per un totale di 60 gr. (circa) poi  incollarvi due blocchi in balsa e raccordare a tampone il tutto.

Incollate i due TAMPONAMENTI  in balsa da 12 mm.del “PART.5” e carteggiare il tutto

Praticare un asola  per incollarvi il pattino di coda.

IMPORTANTE!! Applicare in testa alla centina in balsa “O” una striscia di fibra di vetro tipo da 80 gr. cospargendola ci colla ciano acrilata  in questo modo quando si andrà a praticarvi l’incastro per la cerniera l’orinata non si romperà!!!!

Se volete, passate all’interno della fusoliera una guaina in plastica per il passaggio dell’antenna della ricevente.

PIANI DI CODA.

DIREZIONALE : Come si può notare il direzionale è quasi tutto mobile!

Incollare perpendicolarmente, con colla ciano, al “PART.6” Le centine : T3  T4  T5 applicarvi in “testa” ad esse una striscia longitudinale di balsa da 2 mm, indi rivestire il tutto con balsa da 2 mm applicare il bordo d’entrata ( balsa da 8 mm.) e carteggiare il tutto.

Per il momento mettete il pezzo da parte;  applicate  al “PART-7” le centine  T1  T2  T3  T4  T5  SENZA INCOLLARLE  incollate come da disegno il pezzo 23 il quale vi aiuterà a tenere in squadro la centina “T1”, applicate il B-U  “ PART-8” e ruotate le centine sino in modo da farle combaciare perfettamente con il PART-8, traguardate il tutto poi INCOLLATE con colla ciano tutti i pezzi. A questo punto prendete il pezzo fatto in precedenza ed incollate tutto il direzionale tramite i PART-6 & PART-7 ( vedi progetto) .Incollate il pezzo 24 e carteggiate il tutto. Praticare le due asole per le cerniere .

CABRA FISSO :  applicare perpendicolarmente al “PAR-9” tutte le centine, N-B nel posizionare le “ Q1” interporre fra loro uno spessore di comp. da 3 mm stringere il tutto con un morsetto in plastica, controllare l’esatto squadro e solo ora incollarle ( questa operazione è necessaria al fine di lasciare un asola per l’inserimento, durante l’incollaggio del cabra alla fusoliera, del “PART.5). Applicare il testa alle centine una striscia longitudinale di balsa da 2 mm rivestire il tutto con balsa da 2 mm, applicare il B-E (balsa 10 mm) e carteggiare.

Incollare i terminali “20” e sagomare .

CABRA MOBILE :   applicare perpendicolarmente al “PAR-10” tutte le centine, PER IL MOMENTO NON INCOLLARLE!! Prima montate il B-U “ PART-11”  e i pezzi “22” controllate la perfetta simmetria e solo ora incollare il tutto. Appplicate come da disegno una striscia di balsa da 3 mm  e il terminale “21”  Indi carteggiate il tutto.

Bloccare il cabra mobile al fisso con cerniere poi arrotondare per permettere il giusto movimento.

Se volete, istallate il sistema di comando come da progetto costituito da tre pezzi in vetronite da 1,5 mm,  Assemblateli a “secco, poi praticate un’asola orizzontale nel centro del PART-10 per infilarvi il pezzo della squadretta “3” Fate poi una seconda asola verticale permettendo l’alloggiamento del pezzo squadretta  “2”, provate ad infilare il tutto indi incollare con resina 5 minut. Alla fine incollate SALDAMENTE come chiusura posteriore il pezzo squadretta “1”

ALI

Stendere sul piano lavoro il progetto dell’ala, isolarlo con pellicola e appoggiare il longherone principale pino 10X5 mm.  in corrispondenza del progetto stesso, diciamo subito che, l’ala andrà montata a rovescio!!

Iniziare a posizionare tutte le centine avendo cura che durante l’incollaggio con colla ciano acrilata esse appoggino perfettamente con i piedini sul piano di lavoro, incollate il longherone superiore e applicate tutta la balsa A VENA VERTICALE (come da progetto)

Applicate in testa alle centine alari una striscia longitudinale di balsa da 2 mm. come da disegno.

Rivestite l’ala come da progetto, con balsa da 2 mm. partendo dal bordo di uscita, SEMPRE TENENDO I PIEDINI BEN ADERENTI AL PIANO noterete che nelle centine in corrispondenza dell’alettone esse presentano un incavo, questo è calcolato appositamente per riferimento di taglio dell’alettone stesso , tenendo conto poi dello spessore del tamponamento ala/ alettone con balsa 6 e 10 mm. ( procedimento analogo come le ali in polistirolo..)

Quindi, durante la fase di ricopertura in balsa dell’ala / alettone è importantissimo rivestire solo fino dove inizia l’incavo sia nell’ala che nell’alettone!!

Logicamente durante la ricopertura tenete conto del posizionamento dei servo comandi alettoni.

Una volta rivestito ( come da disegno) tutto il ventre dell’ala ( ricordo che questo è il ventre, avendo assemblata l’ala rovesciata..)  toglierla dal progetto,  girarla e tagliare tutti i piedini e carteggiare il tutto.

Ora fate passare all’interno dell’ala la prolunga dei cavi servocomandi.

A questo punto fate l’operazione molto importante, ovvero, incollare saldamente il fodero in ottone porta baionetta nel’apposita sede ricavata nelle centine“ 1,2,3”

Rivestire l’ala con balsa da 2 mm, Appoggiare al piano lavoro il BORDO D’ USCITA DELL’ALA e carteggiare la balsa da 2 mm (quella posta in precedenza ora con’ala girata è il bordo d’uscita inferiore..) in modo che quando si andrà a sovrapporre quella superiore si possa mantenere il profilo alare corretto sino all’uscita del B-U, se una volta fatta questa operazione, incollando il b-u-superiore (balsa da 2 mm.  mi raccomando incollatelo CON L’ALA APPOGGIATA AL PIANO LAVORO SUL BORDO D’ USCITA!!! Tenendo il tutto fermo con dei pesi!!!) esso sale verso l’alto è necessario passare con carta vetro sul dorso ( parte superiore) in modo che il profilo alare lavori in modo corretto. Spessore finale del B-U circa 1 mm.  Applicate il Bordo d’entrata balsa 12 mm. e raccordate il tutto.

Ora tagliate con dremel gli alettoni, applicate in corrispondenza del comando del cabra un blocchetto di balsa indi tamponare con balsa 6 e 10  mm. ala e alettone.

Bloccate l’alettone con le cerniere ( vedi progetto) e solo ora incollate il terminale alare “ 19”e raccordatelo con l’ala ad alettone montato tenuto a “zero” con  tramite un morsetto in plastica!!

Per fare la seconda semi-ala, spargete dell’olio da cucina ,aiutandovi con carta , sul progetto della prima, in questo modo vedrete che esso traspare da sotto, “ invertendosi” permettendovi così la realizzazione in modo preciso e veloce!!!

Logicamente mentre leggete le istruzioni mi raccomando!!! GUARDATE SEMPRE IL PROGETTO!!!!

KARMAN

Prima di realizzare l karman, dovrete bloccare le due semi-ali con il piolo di centraggio posteriore, costituito da un acciaio diametro 2 mm. con relativa guaina in ottone.

Montate provvisoriamente le centine “1-A” Incollate un pezzo di guaina in ottone in fusoliera facendola passare attraverso i fori di riferimento praticati nelle centine “ 1-A & 1-B” Tagliate l’ottone a filo esterno delle 1-A .

Inserite nell’ottone il perno in acciaio da 2 mm. facendolo fuori uscire dal Karman di circa 3 cm. Poi montate le due semi-ali , inseritevi in ogni ala in corrispondenza dei fori post. Un pezzo di ottone ( guaina per il perno di rif. In acciaio!!!) e provate a montare il tutto, controllare con l’incidenziometro  il giusto calettamento di un ala rispetto all’altra e INCOLLARE IL FODERO DEL PERNO   nell’ ala attenzione a non incollare anche il perno in acciaio all’interno!!!! Con le ali montate, incollate le due centine “1-A” facendole battere PERFETTAMENTE contro alle centine di attacco delle ali!!! Ora rivestite tutto il Karman con balsa da 2 mm.

FINITURA E INCOLLAGGIO PIANI DI CODA

Consiglio ,prima di incollare i piani di coda, di resinare la fusoliera con fibra da 40 gr. duplicando gli strati nella parte anteriore , rivestite anche i piani di coda con tela, stuccare e carteggiare la fusoliera e quando il tutto è pronto per la verniciatura, incollare in sede i piani di coda!!! ATTENZIONE!!!! PRIMA D’ INCOLLARE IL DIREZIONALE MOBILE fare passare tramite il foro presente sull’ordinata “O” l’asta in carbonio costituente il comando cabra e bloccate la forcella nella squadretta comando.

.

MISCELAZIONI RADIO

Differenziare gli alettoni circa del 70 % , Mix alett. Deriva es. : ALETT. DX TIMONE DX

Per qualsiasi info : 333 6755771 oppure : giulio@corniaaeromodelli.com

UN SALUTO…..

GIULIO CORNIA.