| Motor | Prop. w/o gearbox | Battery | I/A | RPM | U (V) | P- OUT (W) | P- IN (W) | Efficiency (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4120/18 | 12x8 Aer CAM Carbon | 16xRC 1700 | 24,5 | 8250 | 17,7 | 365 | 434 | 84 |
| 4120/18 | 12x8 Aer CAM Carbon | 18xRC 1700 | 29 | 9020 | 19,5 | 476 | 566 | 84 |
| 4120/18 | 12x8 Aer CAM Carbon | 20xRC 1700 | 33,5 | 9720 | 21,2 | 597 | 710 | 84 |
| 4120/18 | 12x8 Aer CAM Carbon | 22xRC 1700 | 38,1 | 10380 | 22,9 | 726 | 874 | 83 |
| 4120/18 | 12x8 Aer CAM Carbon | 24xRC 1700 | 42,4 | 10980 | 24,4 | 860 | 1036 | 83 |
| 4120/18 | 13x8 Aer CAM Carbon | 16xRC 1700 | 26,4 | 8110 | 17,6 | 390 | 464 | 84 |
| 4120/18 | 13x8 Aer CAM Carbon | 18xRC 1700 | 31,2 | 8830 | 19,3 | 505 | 601 | 84 |
| 4120/18 | 13x8 Aer CAM Carbon | 20xRC 1700 | 35,9 | 9500 | 21 | 629 | 757 | 83 |
| 4120/18 | 13x8 Aer CAM Carbon | 22xRC 1700 | 40,6 | 10130 | 22,6 | 761 | 916 | 83 |
| 4120/18 | 13x11 Aer CAM Carbon | 16xRC 1700 | 32,5 | 7630 | 17,1 | 459 | 553 | 83 |
| 4120/18 | 13x11 Aer CAM Carbon | 18xRC 1700 | 37,9 | 8250 | 18,7 | 583 | 710 | 82 |
| 4120/18 | 13x11 Aer CAM Carbon | 20xRC 1700 | 43,1 | 8820 | 20,3 | 712 | 879 | 81 |
| 4120/18 | 14x9,5 Graup CAM fold prop | 14xRC 1700 | 31,9 | 6570 | 15 | 391 | 476 | 82 |
| 4120/18 | 14x9,5 Graup CAM fold prop | 16xRC 1700 | 37,9 | 7180 | 16,6 | 511 | 630 | 81 |
| 4120/18 | 14x9,5 Graup CAM fold prop | 18xRC 1700 | 43,8 | 7720 | 18,2 | 636 | 795 | 80 |
| 4120/18 | 14x10 Aer CAM Carbon | 14xRC 1700 | 36,5 | 6220 | 14,7 | 426 | 535 | 80 |
| 4120/18 | 14x10 Aer CAM Carbon | 16xRC 1700 | 43 | 6760 | 16,2 | 549 | 694 | 80 |