SPECIFICHE TECNICHE E REGOLAMENTO RALLY GAME GENNAIO 2007 DEFINIZIONE L'automodello rally game è un'automobile in miniatura mossa dalla trazione di due o più ruote sotto l'azione di uno o più motori a combustione interna, con accensione glow, di tipo a pistone. Sono vietate tutte le altre forme di trazione quali elica libera e/o intubata, turbina e/o motori elettrici. E' vietato: Scatto libero Cambio di velocità di qualsiasi tipo e/o genere Alettone e carrozzeria fissate su parti mobili (sospensioni o altre parti mobili). Gli automodelli con 4 ruote motrici devono essere dotati di differenziale sull'asse anteriore e sull'asse posteriore, i quali non possono essere bloccati. E' ammesso il collegamento con il "palo rigido". La violazione dei punti qui sopra comporta l'esclusione dell'automodello dalla fase di gara. Le dimensioni generali dell'automodello sono: Lunghezza massima fuori tutto 730 mm Larghezza minima 290 mm e massima 310 mm Passo compreso tra 270 mm e 330 mm Il peso minimo dei modelli in ordine di marcia ed a "secco" con esclusione del solo transponder dovrà essere: Automodello con 4 ruote motrici: 3.400 Kg CARROZZERIA: Tutti i modelli devono essere dotati di carrozzeria che sia la semiriproduzione in scala 1/8 di una autovettura realmente esistente con esclusione delle semiriproduzione di modelli tipo "barchetta" (sono definite barchetta le carrozzerie con abitacolo aperto). Le carrozzerie devono essere realizzate in materiale flessibile e verniciate. Nessuna parte del modello può sporgere dalla carrozzeria ad eccezione del roll bar. I finestrini devono essere trasparenti. Un finestrino per ogni lato può essere asportato. I finestrini non potranno essere piegati verso l'esterno per far giungere più aria al motore. Non è ammessa la realizzazione di alcun sistema di convogliamento dell'aria all'interno della carrozzeria. E' vietato asportare completamente la parte posteriore della carrozzeria; essa dovrà avere un'altezza minima di mm 30 misurata a partire dal punto superiore perpendicolare al terreno. Saranno fermati durante la gara tutti quei modelli che accusino la perdita completa della carrozzeria. Tutte le carrozzerie devono avere gli archi passaruota anteriori e posteriori asportati. ALETTONE: L’alettone non può sporgere ne dietro ne ai lati. PARAURTI: Tutti i modelli devono essere provvisti di paraurti, realizzato in materiale flessibile, con spigoli non taglienti ed arrotondati, in modo da ridurre al massimo le conseguenze di un eventuale impatto con il modello. Tutti i modelli devono montare sul paraurti anteriore un bumper che dovrà sporgere di almeno 1 cm. Il completo di paraurti e bumper, dovrà rimanere compreso nelle dimensioni massime della carrozzeria. SERBATOIO: Il serbatoio, deve avere una capacità massima di cm. cubi 125 compreso eventuale filtro e tubo di collegamento al carburatore. MISCELA: libera. PROPULSIONE Il motore od i motori dell'automodello, dovranno avere una cilindrata totale massima di cm. cubi 3,5 Il modello deve essere munito di un complesso di scarico silenziato. In ogni momento della gara il livello del rumore non potrà superare gli 80 dB A misurati come da regolamento EFRA in vigore. Il terminale di scarico deve essere rivolto verso il piano stradale o, al massimo, parallelo allo stesso. TRASMISSIONE/FRENI La trasmissione può essere a 2 o 4 ruote motrici e deve essere di tipo meccanico (cardani, cinghie, catene ecc.). Non è ammesso l'impiego del cambio, o di qualsiasi altro meccanismo finalizzato al realizzo di una trasmissione variabile, fra la frizione e le ruote motrici. Ogni automodello deve essere munito di frizione e sistema frenante in modo tale che possa essere mantenuto fermo con il motore acceso. Il freno deve agire sulla trasmissione e deve essere di tipo meccanico E' vietato l'uso di freni separati sulle ruote. RUOTE, GOMME I cerchi non devono sporgere dalle gomme. Le gomme sono libere nella loro concezione, telate e non, non sono ammesse gomme in mousse o lattice, ma sono consentiti riempimenti in gommapiuma o mousse. Non sono ammesse gomme di tipo da fuoristrada (tassellate o "a pin"). PARTI ELETTRICHE/ELETTRONICA Non è permesso l'impiego di apparecchiature elettroniche per il Controllo della Trazione o della frenata (ABS) o che possa effettuare un controllo della potenza trasmessa ad anello chiuso. Sono vietati i giroscopi. Non è permesso l'impiego di qualsiasi sistema di telemetria attiva. Durante le qualifiche e la gara, in ogni sua fase, sul modello potranno essere installati, come parti elettriche/elettroniche soltanto: due servocomandi (uno per lo sterzo ed uno per il comando del gas e del freno) ed una ricevente, le batterie di alimentazione ed il transponder nonchè i cavi, i connettori e/o un interruttore. CATEGORIE DI PILOTI Le categorie sono senior & junior I piloti classificati nel primo 10% del campionato regionale JUNIOR passeranno per l'anno successivo nella categoria SENIOR. I primi 3 classificati del campionato italiano della cat. Junior dovranno partecipare per l'anno successivo nella categoria SENIOR. Il pilota proveniente da altro settore (pista o OFF ROAD) competerà nella corrispondente categoria del settore di arrivo (esempio : categoria pista SENIOR = SENIOR ; categoria JUNIOR = JUNIOR). TRACCIATO Il tracciato può essere allestito in piazzali, piazze cittadine o piste permanenti Il tracciato non deve avere rettilinei o zone veloci più lunghe di 20 metri: nel caso che l'impianto non avesse il requisito menzionato, dovrà provvedere in modo artificiale a creare delle zone di rallentamento (tipo dissuasori stradali, chicanes, ecc.) per adattare il circuito. Sono ammessi dei salti artificiali sul tracciato, con un'altezza massima da terra di cm. 10 TRACCIATO STRADALE ( PIAZZALI ) Se la gara si svolge su piazzale l’organizzatore e’ obbligato a provvedere a un palco guida con dieci posti per i piloti ( circa 60 cm a posto ) con apposita copertura in caso di pioggia. Ogni pilota deve essere autonomo per il proprio box ( tavolo e gazebo ) CODIZIONI ATMOSFERICHE In caso di pioggia la gara a discrezione del delegato regionale venisse sospesa dopo le qualifiche la gara e’ valida come prova di campionato Se la gara viene fermata dopo le semifinali a-b la classifica sara’ presa dalle fasi finali GARE NAZIONALI L'iscrizione alla gara deve essere effettuata direttamente agli Organizzatori, a mezzo fax o e-mail, salvo diversa forma specificata nel volantino di presentazione della gara, entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la manifestazione. Il circuito per le gare a carattere Nazionale dovrà essere disponibile per le prove dal sabato precedente la gara. Al momento dell’iscrizione si deve dare il nome e cognome e frequenza esatta perchè non sarà più possibile modificarla. Ogni batteria dovrà disputare 4 manche, la durata di ogni singola manche dovrà essere di 5 minuti, con partenza efra Per tutte le categorie, la durata della Finale può essere di Max 45 minuti; le rimanenti fasi finali di recupero di Max 20 minuti. I primi 14 Piloti della classifica redatta dopo le prove di qualificazione, andranno direttamente nelle due semifinali sulla base delle posizioni pari e dispari di detta classifica (Semifinale "A": Classificati dispari - Semifinale "B": Classificati pari). Gli altri Piloti verranno ripartiti, con lo stesso criterio, nelle fasi finali di recupero previste. I primi tre piloti classificati di ogni fase finale di recupero accederanno alla fase finale successiva, mentre dalle due semifinali accederanno alla finale i primi 5 classificati. Il Concorrente che rinuncia o non si presenta a disputare una qualsiasi fase finale, non potrà essere sostituito da altro Concorrente. La classifica finale della gara sarà stilata in base alle classifiche delle varie fasi finali disputate. QUALIFICAZIONI: Il numero di manches da far disputare ai concorrenti nelle gare di Campionato Italiano è di 4 (quattro). Il Direttore di Gara, può decidere l'eventuale aumento o riduzione delle manches da disputarsi, tale riduzione non può portare alla disputa di un numero di manches inferiore a tre. Il numero di manches da ritenersi valido ai fini della qualifica deve essere regolato nel modo seguente: Manches da disputare Manches valide 3 4 5 6 2 2 3 4 tabella seguente). Per la determinazione della classifica generale risultante dalle prove di qualificazione verranno presi come "validi" e sommati i migliori punteggi, relativi ad ogni concorrente, ottenuti. In base al totale della somma del punteggio ottenuto si ottiene la classifica finale delle batterie. A parità di punteggio si considererà il successivo e cosi via fino al termine dei punteggi da analizzare; in caso d'ulteriore parità si considererà la miglior prova effettuata in base alla prestazione (giri/tempo). TABELLA DEL PUNTEGGIO DI UNA SINGOLA SERIE DI QUALIFICAZIONE 1° 200 9° 191 17° 183 25° 175 2° 198 10° 190 18° 182 26° 174 3° 197 11° 189 19° 181 27° 173 4° 196 12° 188 20° 180 28° 172 5° 195 13° 187 21° 179 29° 171 6° 194 14° 186 22° 178 30° 170 7° 193 15° 185 23° 177 31° 169 8° 192 16° 184 24° 176 32° 168 IL PUNTEGGIO CONTINUA FINO AL TERMINE DEI CLASSIFICATI RIDUCENDO DI 1 PUNTO PER OGNI POSIZIONE FASI FINALI: Al termine delle prove di qualificazione (manches), dovrà essere redatta una classifica in base al totale della somma del punteggio ottenuto. I primi 14 Piloti della classifica redatta dopo le prove di qualificazione, andranno direttamente nelle due semifinali sulla base delle posizioni pari e dispari di detta classifica (Semifinale "A": Classificati dispari - Semifinale "B": Classificati pari). Gli altri Piloti verranno ripartiti, con lo stesso criterio, nelle fasi finali di recupero previste. Il Concorrente che rinuncia e/o non si presenta a disputare una qualsiasi fase finali, non potrà essere sostituito da altro Concorrente. I primi tre piloti classificati di ogni fase finale di recupero accederanno alla fase finale successiva, mentre dalle due semifinali accederanno alla finale i primi 5 classificati. L'ordine di disputa delle fasi finali è prima la "B" a seguire la "A". Dovranno essere svolte sempre le fasi di gara A e B distinte anche nel caso in cui i concorrenti totali per le due fasi sono meno di 10. PENALIZZAZIONI: Per partenza considerata irregolare e anticipata dal Direttore di Gara, verrà applicata una penalizzazione di 10 secondi. Per tutte le altre infrazioni (taglio di pista, uscita scorretta dai box, ecc.) comminate dal Direttore di Gara, vi sarà una penalizzazione di 20 secondi. Nelle qualificazioni le penalizzazioni sono aggiunte al tempo impiegato nella migliore prestazione. Nelle fase finale le penalizzazioni vanno eseguite con il metodo STOP AND GO. Il Pilota penalizzato deve rientrare entro tre giri, dalla segnalazione dello speaker, con il proprio automodello al box riservato alla penalizzazione. Il modello sarà mantenuto sollevato per tutto il tempo di penalizzazione, durante il quale è proibito qualunque tipo di intervento compreso il rifornimento. NORME DI SCUREZZA I raccoglitori devono essere muniti di guanti protettivi per ridurre al minimo il rischio di ferirsi nel caso entrassero in contatto con le parti calde od in movimento del modello. GARE REGIONALI L'iscrizione alla gara deve essere effettuata direttamente agli Organizzatori, a mezzo telefono - fax - o e-mail, salvo diversa forma specificata nel volantino di presentazione della gara, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la manifestazione. Il circuito per le gare a carattere REGIONALE dovrà essere disponibile per le prove dal sabato pomeriggio per i circuiti fatti su piazzale. Al momento dell’iscrizione si deve dare il nome e cognome e frequenza esatta perché non sarà più possibile modificarla. Ogni batteria dovrà disputare 3 manche, la durata di ogni singola manche dovrà essere di 5 minuti, con partenza efra Per tutte le categorie, la durata della Finale può essere di Max 30 minuti; le rimanenti fasi finali di recupero di Max 20 minuti. I primi 14 Piloti della classifica redatta dopo le prove di qualificazione, andranno direttamente nelle due semifinali sulla base delle posizioni pari e dispari di detta classifica (Semifinale "A": Classificati dispari - Semifinale "B": Classificati pari). Gli altri Piloti verranno ripartiti, con lo stesso criterio, nelle fasi finali di recupero previste. I primi tre piloti classificati di ogni fase finale di recupero accederanno alla fase finale successiva, mentre dalle due semifinali accederanno alla finale i primi 5 classificati. Il Concorrente che rinuncia o non si presenta a disputare una qualsiasi fase finale, non potrà essere sostituito da altro Concorrente. La classifica finale della gara sarà stilata in base alle classifiche delle varie fasi finali disputate. PUNTEGGIO CLASSIFICA FINALE Nelle gare ufficiali UISP R/C ove è prevista l'assegnazione di punteggio dovrà essere utilizzata la seguente tabella punti: 1° 400 11° 150 21° 82 31° 62 41° 42 51° 22 2° 370 12° 140 22° 80 32° 60 42° 40 52° 20 3° 340 13° 130 23° 78 33° 58 43° 38 53° 18 4° 310 14° 120 24° 76 34° 56 44° 36 54° 16 5° 280 15° 110 25° 74 35° 54 45° 34 55° 14 6° 250 16° 100 26° 72 36° 52 46° 32 56° 12 7° 220 17° 96 27° 70 37° 50 47° 30 57° 10 8° 200 18° 92 28° 68 38° 48 48° 28 58° 8 9° 180 19° 88 29° 66 39° 46 49° 26 59° 6 10° 160 20° 84 30° 64 40° 44 50° 24 60° 4 dal 61° Classificato in poi 1 (uno) punto. SERVIZIO RACCOLTA MODELLI Nelle gare Nazionali e nelle gare regionali, il servizio di "raccolta automodelli" deve essere effettuato dagli stessi Concorrenti. I Concorrenti al termine della propria prova dovranno portarsi in pista prima del minuto al "Via", a svolgere il servizio di raccolta automodelli, andando ad occupare la postazione contraddistinta dal loro numero di gara. Esempio : Concorrente n° 1 al posto raccolta n° 1 Il Direttore di Gara, potrà autorizzare la sostituzione "al servizio raccolta" con altro Socio regolarmente iscritto per l’anno in corso, dietro richiesta del Concorrente. Il mancato servizio raccolta nelle fase eliminatoria comporta le seguenti sanzioni sportive: un giro di penalizzazione sulla migliore prestazione ogni qualvolta si verifica tale inosservanza; alla terza mancata raccolta la squalifica dalla gara e/o altri provvedimenti che il Direttore di gara riterra opportuno. Il mancato servizio di raccolta nelle fasi finali comporta il deferimento alla Commissione di Settore. Regolamento aggiornato al settembre 2007