Ecco la procedura di come ripristinare la carica iniziale delle LIPO

Ecco come ripristinare la carica iniziale: STEP 1:caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C e tenzione costante di 4,2V STEP 2: FAR RIPOSARE ALMENO 15 MINUTI STEP 3:Scaricare a 1C di carico fino a 3V Ripetetelo per 3 Volte Seconda fase STEP 1: Caricate la batteria a 1C STEP 2: Scaricare a 5C fino a 3V Ripetetelo per 5 Volte mi dicono di ripeterlo per 5 volte .......io l'ho provato per 2 volte tutto OK Visto che la tecnologia è la stessa va bene su tutti i tipi di lipo oggi disponibili... Ciao a tutti