SETTAGGI RADIO FUTABA T7CP PER ELICOTTERO BELT CP

# SWASH PLATE (PIATTO HR3) (con questi parametri ottengo un passo del ciclico di 6°)

AIL	       -50%

ELE	       -50%

PAST	       +50%

# D/R EXP SW D

ALE 100/70

ELE 100/70

# FINE CORSA

Tutti 100

# SUB-TRIM

TUTTI A 0

# REVERSE

CH 1-2-3

# TRIM

TUTTI CLR

# STP-GAS

RID –20%

GAS 5%

SW H

# CV-GAS normal

P1 0%, P2 40%, P3 65%, P4 82,5%, P5 100%

CV-PAS normal

P1 28%, P2 44%, P3 60%, P4 71%, P5 82%  (la curva del passo è settata da -3° a +9°)

# MIX-COD INI

AL +20% BA +20

SW B

# TIMER INI

TEMPO 13, MODO ALTO

SW A

# CV-GAS idle1

P1 100%, P2 80%, P3 60%, P4 80%, P5 100%

CV-PAS idle1 (idem per throttle Hold)

P1  0%, P2 17%, P3 34%, P4 61%, P5 88% (la curva del passo è settata da -10° a +10°)

# MIX-CODA INI

AL +20, BA +20

SW B

# GYRO (SW-B)

AL 75% BA62,5% (parametri variabili a secondo del gyro in uso)

GYRO ON

SW B

MODO STD

# HOV-GAS INI

RT 0, VR OFF, MD NORMAL,

# HOV-PASS INI

RT 0, VR ON (0)

MD NORMAL

# AUTOROT OFF

# OFFSET

TUTTO A 0

# P-MIX1-PMIX2-PMIX3

TUTTO A 0

### SETTAGGIO GIROSCOPIO FUTABA GY401

Se si usa un servo di coda analogico

DS = OFF

DIR = ON

DELAY = 75

LIMIT = 105

Se si usa un servo di coda digitale.

DS = ON

DIR = ON

DELAY = 0

LIMIT = 105